## Slide 1
新款胸牌记录仪
方案可行性评估 & BOM成本分析
主控方案：海思 Hi3516CV610 | 摄像头：SC4236 2K微光 | 4G：Cat.1 | 基于Linux系统
基于新款胸牌定义0630规格书 | MOQ 1K | 2026-07-02
📹 视频
1080P~2K 30fps H.265
🌙 微光夜视
SC4236 不补光
📶 4G
Cat.1 10Mbps EC600N
📏 尺寸
90×12×(8~10)mm
⚡ 续航
300mAh 约4-5h
💰 BOM
¥138.40 ≤¥140 ✅

## Slide 2
📋 产品规格定义
核心功能
• 录像 — 需要，优先级1
• 直播 — 需要，优先级1
• 拍照 — 需要，优先级1
• 定位 — 需要，优先级1
• 存储 — TF卡槽，不标配
• 屏 — 无电子屏，镭雕铭牌或亚克力
图像要求
• 防抖 — 电子防抖，优先级1
• 夜视 — 微光夜视，不考虑补光灯，优先级2
• 清晰度 — 1080P以上，最好2K，优先级1
结构/佩戴
• 重量 — 30~45g，优先级1
• 佩戴方式 — 冷靴切换：强磁吸&背夹&别针&魔术贴，优先级1
• 尺寸 — 90×12×7mm
• 防护等级 — IP65，优先级2
• 工作温度 — -10℃~50℃，优先级2
📡 网络/外设
• 4G/WiFi — 需要，优先级1
• 蓝牙 — 不要
• 充电 — 支持快充5V1A，优先级1
• 麦克风 — 单麦，双麦备选
• 摄像头遮盖 — 需要，内置拨动切换，优先级1
• 其他 — 支持MTP，支持离线版，带APP，优先级1

## Slide 3
⚡ 三款芯片技术对比
对比项 | Hi3516CV610 🔵 | 君正 T31ZX 🟢 | 瑞芯微 RV1126 🟠
CPU架构 | 双核ARM A7 @950MHz | 单核MIPS XBurst @1.5GHz | 四核ARM A7 @1.5GHz
NPU算力 | 1T (INT8) ✅ | 无独立NPU ❌ | 2T (INT8) ✅✅
封装DDR | 内置1Gb DDR3 ✅ | 内置512Mb DDR2 | 外挂DDR ❌
ISP能力 | AI ISP 最强 ⭐⭐⭐⭐ | 星光级ISP ⭐⭐⭐ | ISP 2.0 ⭐⭐⭐
最大分辨率 | 6M@30 / 4K@20 | 5M@30 | 14MP / 4K@30
WDR | 32倍曝光比 ✅ | 多帧WDR | 3帧HDR
微光夜视 | AI降噪+6dB 极好 | 星光级 够用 | 中上
典型功耗(SoC) | 0.6-0.8W ⭐⭐⭐ | 0.3-0.5W ⭐⭐⭐⭐ | 0.8-1.2W ⭐⭐
封装尺寸 | 9×9mm QFN ✅ | 7×7mm BGA ✅ | 15×15mm BGA ⭐
芯片单价(MOQ 1K) | ¥42 ✅ | ¥22 ✅✅ | ¥48+¥10(外挂DDR)
PCB层数 | 6层 HDI | 4层 | 8层 HDI
SDK开放度 | 需NDA ⚠️ | 中等 | 完全公开 ✅

## Slide 4
🏆 方案推荐：海思 Hi3516CV610
✅ 最佳适配
海思CV610内置DDR、小型化封装(9×9mm)、低功耗(0.6W)，最适合90×12mm胸牌形态
✅ ISP最强
AI ISP + 32倍WDR + 6轴防抖，微光夜视不补光场景下行业最强
✅ 性价比高
内置DDR省¥28+省PCB面积，BOM ¥138.4可控在¥140内
✅ 海思生态
IPC芯片市场份额80%+，方案商最多，技术支持资源丰富
⚠️ 注意事项
ISP调校需专业团队(NDA获取SDK)，芯片交期6-8周
📷 推荐摄像头模组
SC4236 (4MP 2560×1440) 或 IMX335 (5MP 索尼STARVIS) | 微光性能优秀 | 模组尺寸约9-10×10×5.5mm | F1.4/F1.6微光镜头

## Slide 5
💰 BOM成本核算 (MOQ 1K)
类别 | 金额(¥) | 占比
🧠 处理器&存储 | 49.70 | 35.9%
📷 摄像头(2K微光) | 20.00 | 14.4%
📡 4G通信 | 51.30 | 37.0%
⚡ 电源&电池 | 12.10 | 8.7%
🔘 功能外设 | 4.60 | 3.3%
🔌 PCB+被动 | 10.90 | 7.9%
BOM合计 | ¥138.40 ✅ | 100%
🎯 成本控制
BOM ¥138.40 在¥140目标内 ✅ 含加工费约¥156 ⚠️ 降本空间： • 4G模组→中移ML307A 省¥10 • Sensor→SC3335 省¥3 • SPI NAND→64MB 省¥2 → 降本后BOM可至¥122
📌 4G模组(¥48)和主控(¥42)合计¥90，占BOM的65%，是核心成本项
📦 关键元器件清单
Hi3516CV610 ¥42
海思，内置1Gb DDR3
4G Cat.1模组 ¥48
移远EC600N)，10M下行
SC4236 Sensor ¥14
4MP 2560×1440
锂电池300mAh ¥8
502030软包
PCB 6层HDI ¥8
≤90×12mm
外壳+配件 ¥9.5
ABS/PC+铝合金

## Slide 6
📉 降本方案 & 供货风险
降本项目 | 原价(¥) | 替换后(¥) | 节省(¥)
4G模组 EC600N→中移ML307A | 48 | 38 | -10
Sensor SC4236→SC3335(3MP) | 14 | 11 | -3
SPI NAND 128MB→64MB | 6.5 | 4.5 | -2
镜头 F1.6→F1.8国产 | 4.5 | 3 | -1.5
合计降本 | BOM ¥138.40 | ¥121.90 | -16.50
⚠️ 供货风险与注意事项
🔴 Hi3516CV610 — 需NDA签署，交期6-8周
🔴 4G模组 — 需SRRC/CTA认证(¥3-5万)
🟡 SC4236/IMX335 — 国产Sensor供应稳定
🟡 PCB — 6层HDI交期3-4周
🟢 被动器件 — 供应充足，价格稳定
🟢 结构件 — 模具周期4-6周
📅 预估开发周期：6-7个月
02周
硬件方案设计
03-04周
PCB Layout
03周
PCB样板+SMT
04周
BSP移植
04周
ISP调试
02周
4G联网
04周
APP/平台
04周
整机测试
总结：海思CV610方案BOM ¥138.4 ✅ | 微光2K ✅ | 电子防抖 ✅ | 4G联网 ✅ | 降本可达¥122 | 开发周期6-7个月

## Slide 7
🏪 市场竞品参考
产品 | 芯片方案 | 价格段(¥) | 特点 | 对标分析
海康B1胸牌 | 海思方案 | 250-400 | 成熟执法记录仪 | 直接竞品，生态强
科达胸牌记录仪 | 君正方案 | 200-350 | 高性价比，4G版 | 价格有优势
紫光智能工作记录仪 | 海思方案 | 300-500 | 企业级+平台服务 | 高端定位
京东/美团工牌记录仪 | 展锐方案 | 150-300 | 高度定制，外卖行业 | 成本对标目标
华为好望D系列 | 海思方案 | 400-600 | 高端，接入好望平台 | 差异化竞争
本方案(预估) | Hi3516CV610 | ~250-350 | 2K微光+4G+Linux | 性价比定位
🎯 本方案市场定位
目标定价 ¥250-350区间，以2K微光+4G实时直播+电子防抖为核心卖点 差异化优势：Linux系统开放度高、海思ISP画质领先、BOM成本可控 竞争策略：性价比对标京东/美团工牌(¥150-300)，画质对标海康B1(¥250-400)